制冷与空调设备运行操作作业安全技术实际操作考试标准

- 制定依据

《制冷与空调设备运行操作作业安全技术培训大纲及考核标准》。

- 考试方式

实际操作、仿真模拟操作、口述。

- 考试要求

3.1实操科目及内容

3. I. 1科目1:安全用具使用（简称Kl)

3. 1.1. 1万用表、钳型电流表、绝缘电阻表的正确操作（简称K11)

3. 1. 1.2制冷系统中温度仪表的测量操作（简称K12)

3. I. 1. 3活塞式冷水机组停机的操作（简称K13)

3. I. 1. 4充注制冷剂后的验证操作（简称K14)

3. I. 1. 5活塞式冷水机组充注制冷剂操作（简称K15)

3. 1.2科目2:安全操作技术（简称K2)

3.1.2. 1制冷设备压力保护装置认知（简称K21)

3. 1.2. 2制冷系统中制冷剂与润滑油的认知（简称K22 )

3. 1.2. 3活塞式制冷压缩机正常工作时各部位温度测量操作（简称K23 )

3. 1.2. 4制冷设备的压力保护和安全装置调整操作（简称K24 )

3. 1.2. 5氨制冷系统的安全运行操作中危害及救护措施（简称K25 )

3. 1. 3科目3:作业现场安全隐患排除（简称K3)

3. 1. 3. 1制冷压缩机产生"液击"的故障排除操作（简称K31)

3. 1.3. 2空调设备中安全阀的认知（简称K32 )

3. 1.3. 3制冷系统检漏的操作（简称K33 )

3. 1.3. 4真空泵的正确使用操作（简称K34 )

3. 1.3. 5螺杆式冷水机组中有关安全保护器件认知操作（简称K35 )

3. 1. 4科目4:作业现场应急处置（简称K4)

3. 1.4. 1灭火器的选择和使用（简称K41)

3. 1. 4. 2空调制冷系统中截止阀安全操作（简称K42 )

3. 1.4. 3空气调节系统中风管防火阀认知（简称K43 )

3. 1.4. 4氨对人体的伤害认知（简称K44 )

3. 1.4. 5热氨融霜的安全操作（简称K45 )

3. 2组卷方式

实操试卷从上述4个科目中，各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取

产生。

3. 3考试成绩

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项， 否决项未通过，则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、

40%、 20%、 20%。

- 4考试时间

60分钟。

- 考试内容

4. 1安全用具使用

4. 1.1万用表、钳型电流表、绝缘电阻表的正确操作 4. I. I. 1考试方式

实际操作。

4. I. 1. 2考试时间 10分钟。

4. 1.1. 3安全操作步骤

- 正确选用测量挡位（电压、电流、电阻、电容测量）和量程；测量前两只表笔碰 头表针摆动并回零；测量电容前应先将电容放电。

- 被侧导线不得与钳型电流表表钳有接触。

- 绝缘电阻表也叫兆欧表，使用时将两侧两头一头卡接在电机接线柱上，另一头接

外壳，摇90〜150转。 4. I. 1. 4评分标准

Kll万用表、钳型电流表、绝缘电阻表的正确操作	考试时间：10分钟

| 序号I 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 操作过程 | 万用表的正确使用 | 30 | 正确选择测量挡位，且操作规范得10分，有 一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  | 钳型电流表正确使 用 | 30 | 正确选择测量挡位，且操作规范得10分，有 一处错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  | 绝缘电阻表的正确 使用 | 40 | 正确使用兆欧表，操作规范得10分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 2 合计 | 100 |  |

4. 1. 2制冷系统中温度仪表的测量操作 4. 1. 2. 1考试方式 实际操作。

4. I. 2. 2考试时间 10分钟。

4. 1.2. 3安全操作步骤

- 举例说明三种温标的换算关系。

- 现场演示三种不同温度计使用方法。

- 温度计使用中应注意事项。

4. 1.2. 4评分标准

K12制冷系统中温度仪表的测量操作	考试时间：10分钟

;			1

| 序号 考试项目 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 操作过程 | 举例说明三种温标 的换算关系 | 30 | 现场选择计算操作规范得10分，有一项操作 错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  | 现场演示三种不同 温度计使用方法 | 30 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项橾 作错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  | 温度计使用中应注 意事项 | 40 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项橾 作错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
| 2 合计 | 100 |  |

4. 1. 3活塞式冷水机组停机的操作 4. 1. 3. 1考试方式 实际操作。

4. 1. 3. 2考试时间 10分钟。

4. 1.3. 3安全操作步骤

- 在停止压缩机运转后，关闭冷却水泵和冷媒水泵，切断电源。

- 在停止压缩机运转后，关闭冷却水泵、冷媒水泵，并将循环水全部排空，避免冻 裂，切断电源，并在醒目处挂禁动牌。

- 故障包括很多，如：突然停电，冷却水、冷媒水突然停水，压机出现故障，遇到 火警等等。应立即切断电源，操作人员及时跑出车间，拉开装在车间外部电源开关，将车间 所有电动机电源切断。

4. 1.3. 4评分标准

K13活塞式冷水机组停机的操作	考试时间：10分钟

;			1

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | ! 配分 | — 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | 节假日停机的安全 操作 | 30 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 季节性停机的安全 操作 | 30 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |

|  |  | 故障停机的安全操 作 | ! 40 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 合计 | 100 |  |

4. I. 4充注制冷剂后的验证操作

4. 1. 4. 1考试方式

实际操作。

4. 1. 4. 2考试时间 15分钟D

4. 1.4. 3安全操作步骤

- 氟利昂制冷剂是饱和碳氢化合物的卤素衍生物的总称，氟利昂蒸汽或液体都是无 色透明的，没有气味，大多数对人体无毒害，不易燃烧和爆炸，氟利昂制冷设备不能采用镁 及含镁超过2%的镁合金，锌合金和铝合金，否则会发生腐蚀。

- 不能遇明火，氟利昂制冷剂遇明火会分解出有剧毒的光气，对人体有害。

- 开启通风设备，保证现场通风。

- 找漏、查原因、按工艺补漏。

4. 1.4. 4评分标准

|  | K14 | 充注制冷剂后的验证操作 | 考试时间：15分钟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
|  |  | 氟利昂制冷剂的通 用特性 | 30 | 正确掌握氟利昂制冷剂特性按照程序操作.橾 作规范得15分，有一项错误扣3分，有安全 错误不得分。 |
| 1 | 操作过程 | 氟利昂制冷剂大量 泄漏后的危害 | 15 | 按照程序安全正确操作，操作规范得5分，有 一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 氟利昂制冷剂大量 泄漏后处理方法 | 40 | 正确操作，操作规范得5分，有一项错误扣3 分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 氟利昂制冷剂大量 泄漏修复后验证 | 15 | 正确按照程序操作，操作规范得15分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| O | 合计 | 100 |  |

4. 1. 5活塞式冷水机组充注制冷剂操作 4. 1. 5. 1考试方式

实际操作。

4. 1. 5. 2考试时间 10分钟。

4. 1.5. 3安全操作步骤

对整个制冷系统管道用氮气吹净，对系统进行抽空。

- 查看系统的说明书确定制冷剂无误，向低压侧充注制冷剂气体，向高压侧充注制 冷剂也行，方法可用称重法，体积法或压力判断法定量充注。

- 加入半小时后，用检漏灯和肥皂水检查高低压阀门、管道连接处、焊口处是否有

漏点。

- 验证噪音、压力、电流、油压、降温速度。 4. 1. 5. 4评分标准

K15活塞式冷水机组充注制冷剂操作	考试时间:10分钟

| 序号I 考试项目 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 操作过程 | 充注制冷剂前的准 备工作操作 | 30 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  | 充注制冷剂操作 | 15 | 正确按照程序操作，操作规范得5分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  | 充注制冷剂检漏操 作 | 40 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  | 充注制冷剂后的验 证操作 | 15 | 正确按照程序验证，操作规范得5分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 2 合计 | 100 |  |

4. 2安全操作技术

4. 2. 1制冷设备压力保护装置认知 4. 2. I. 1考试方式 实际操作。

4. 2. 1. 2考试时间 15分钟D

4. 2. 1.3安全操作步骤

- 释压装置的作用及安装（包括安全阀）。

- 爆破膜的作用及安装。

- 易熔塞的作用及安装。

- 高压限制装置的要求和调整（压力继电器）。 4.2. 1.4评分标准

K21制冷设备压力保护装置认知	考试时间:15分钟

|  | I装 | 作错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | I高压限制装置的要 | 现场安装调整操作规范得10分，有一般缺陷 |
|  | I求和调整（压力继 | 25 I得6〜8分，有轻微错误得3_4分，有一项操 |
|  | 电器） | 作错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| O | 合计 | 100 |

4. 2. 2制冷系统中制冷剂与润滑油的认知

4. 2. 2. 1考试方式 实际操作。

4. 2. 2. 2考试时间 10分钟。

4. 2. 2. 3安全操作步骤

- R134a制冷系统。

- R22制冷系统。

- R717制冷系统。 4. 2. 2. 4评分标准

K22制冷系统中制冷剂与润滑油的认知	考试时间：10分钟

| 序号考试项目 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 操作过程 | R134a制冷系统 | 30 | 现场判定制冷剂运行工况和润滑油品质IB确 得10分，有一项错误扣3分，有安全错误不 得分。 |
|  | R22制冷系统 | 30 | 现场判定制冷剂运行工况和润滑油品质正确 得10分，有一项错误扣3分，有安全错误不 得分。 |
|  | R717制冷系统 | 40 | 现场判定制冷剂运行工况和润滑油品质正确 得10分，有一项错误扣3分，有安全错误不 得分。 |
| 2 合计 | 100 |  |

4. 2. 3活塞式制冷压缩机正常工作时各部位温度测量操作 4. 2. 3. 1考试方式 实际操作。

4. 2. 3. 2考试时间 10分钟。

4. 2. 3. 3安全操作步骤

- 温度计的正确选择。

- 温度计的正确安装选择。

实际测量温度与标准温度比较分析。

- 举例分析不正常原因。

4. 2. 3. 4评分标准

K23活塞式制冷压缩机正常工作时各部位温度测量操作	考试时间:10分钟

4.2.4制冷设备的压力保护和安全装置调整操作

4. 2. 4. 1考试方式 实际操作。

4. 2. 4. 2考试时间 15分钟D

4. 2. 4. 3安全操作步骤

- 压力保护的调整操作。

- 安全装置的调整操作。

- 压力保护装置的接线操作。

- 安全装置使用中的注意事项 4. 2. 4. 4评分标准

K24制冷设备的压力保护和安全装置调整操作	考试时间：15分钟

;			1

4.2.5氨制冷系统的安全运行操作中危害及救护措施

4. 2. 5. 1考试方式

实际操作。

4. 2. 5. 2考试时间 15分钟D

4. 2. 5. 3安全操作步骤

- 氨对人体的危害。

- 氨伤害人后的救护措施

- 氨制冷系统工作场地的空气中氨浓度最高限制。

- 氨制冷系统与金属的关系。

4. 2. 5. 4评分标准

K25氨制冷系统的安全运行操作中危害及救护措施	考试时间：15分钟

;			1

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | ! 配分 | — 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 操作过程 | 氨对人体的危害 | 25 | 按照程序操作，回答操作规范正确得10分， 有一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 氨伤害人后的救护 措施 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 氨制冷系统工作场 地的空气中氨浓度 最高限制 | 25 | 按照程序操作，回答操作规范正确得10分， 有一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 氨制冷系统与金属 的关系 | 25 | 按照物理化学性质选择正确得10分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分 |
|  | 合计 | 100 |  |

4. 3作业现场安全隐患排除

4. 3. 1制冷压缩机产生“液击”的故障排除操作

4. 3. I. 1考试方式 实际操作。

4. 3. 1. 2考试时间 10分钟。

4. 3. 1.3安全操作步骤

- 发生"液击"时的现象分析。

- 发生"液击"的原因分析。

- 如何避免和排除"液击"故障操作。 4. 3. 1.4评分标准

K31制冷压缩机产生“液击”的故障排除操作	考试时间：10分钟

I	I

I	I	：

I	I

| 序号 | 考试项目 | 1 1" I I I I I I I I I 考试内容 I I I I I I I I I I I I I | 配分 | 扣分标准 I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | I发生“液击”时的I I现象分析 I | 30 | 现场判定正确规范得10分，有一般缺陷得6〜 |

|  |  |  | ! | 8分，有轻微错误得3—4分，有一项操作错 误扣3分，有安全错误不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发生“液击”的原 因分析 | 30 | 现场调整操作规范得10分，有一般缺陷得6〜 8分，有轻微错误得3—4分，有一项操作错 误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 如何避免和排除 “液击”故障操作 | 40 | 现场调整操作规范得10分，有一般缺陷得6 8分，有轻微错误得3—4分，有一项操作错 误扣3分，有安全错误不得分。 |
| O LJ | 合计 | 100 |  |

4. 3. 2空调设备中安全阀的认知

4. 3. 2. 1考试方式 实际操作。

4. 3. 2. 2考试时间 15分钟D

4. 3. 2. 3安全操作步骤

- 安全阀的整体结构的认知。

- 安全阀安装位置认知。

- 安全阀启跳后处理措施。

- 安全阀泄漏判定操作。

| 4. | 3. 2. 4评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K32 | 空调设备中安全阀的认知 | 考试时间：15分钟 |
| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
|  |  | 安全阀的整体结构 的认知 | 25 | 现场安装调整操作规范得15分，有一般缺陷 得6〜8分，有轻微错误得3—4分，有一项操 作错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 1 | 操作过程 | 安全阀安装位置认 知 | 20 | 现场调整操作规范得5分，有一般缺陷得3 4分，有一项操作错误扣3分，有安全错误不 得分。 |
|  |  | 安全阀启跳后处理 措施 | 35 | 现场调整操作规范得5分，有一般缺陷得3〜 4分，有一项操作错误扣3分，有安全错误不 得分。 |
|  |  | 安全阀泄漏判定操 作 | 20 | 现场安装调整操作规范得10分，有一般缺陷 得6〜8分，有轻微错误得3—4分，有一项操 作错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| O | 合计 | 100 |  |

4. 3. 3制冷系统检漏的操作

4. 3. 3. 1考试方式 实际操作。

4. 3. 3. 2考试时间 10分钟。

4. 3. 3. 3安全操作步骤

- 肥皂水检漏操作。

- 濩水检漏操作。

- 试纸检漏操作。

- 卤素仪检漏操作。 4. 3. 3. 4评分标准

K33制冷系统检漏的操作	考试时间：10分钟

;			1

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | ! 配分 | — 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | 肥皂水检漏操作 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分. |
|  |  | 浸水检漏操作 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得5分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 试纸检漏操作 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 卤素仪检漏操作 | 25 | 按照程序操作，操作正确规范得5分，有一项 错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 2 | 合计 | 100 I |  |

4. 3. 4真空泵的正确使用操作

4. 3. 4. 1考试方式

实际操作。

4. 3. 4. 2考试时间 10分钟。

4. 3. 4. 3安全操作步骤

- 使用前的检查操作。

- 真空泵的正确连接操作。

- 真空泵的正确保养操作。 4. 3. 4. 4评分标准

K33真空泵的正确使用操作	考试时间：10分钟

i	i	!

I	I	I

| 序号 | 考试项目 | I I I I I 考试内容 I I I I I I | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | I I I I I使用前的检查操作 I I I I I I I | 30 | 正确按照检查程序操作，操作规范得10分. 有一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
|  |  | I真空泵的正确连接 I | 30 | 正确按照连接程序操作，操作规范得10分. |
|  |  | 丨操作 I I I |  | 有一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |

|  |  | 真空泵的正确保养 操作 | 40 | 正确按照保养程序操作，操作规范得10分， 有一项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 合计 | 100 |  |

4. 3. 5螺杆式冷水机组中有关安全保护器件认知操作

4. 3. 5. 1考试方式

实际操作。

4. 3. 5. 2考试时间 10分钟。

4. 3. 5. 3安全操作步骤

- 正确指出属于安全器件名称和功能操作

- 压力继电器的调试操作

- 靶式流量计的调试操作

4. 3. 5. 4评分标准

K35螺杆式冷水机组中有关安全保护器件认知操作	考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | 正确指出属于安全 器件名称和功能操 作 | 30 | 现场选择和操作规范得10分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 压力继电器的调试 操作 | 30 | 现场选择和操作规范得10分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 祀式流量计的调试 操作 | 40 | 现场选择和操作规范得10分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
| 2 | 合计 | 100 |  |

4. 4作业现场应急处置

4. 4. 1灭火器的选择和使用

考试内容详见附录2。

4. 4. 2空调制冷系统中截止阀安全操作 4. 4. 2. 1考试方式

实际操作。

4. 4. 2. 2考试时间 10分钟。

4. 4. 2. 3安全操作步骤

- 空调制冷系统中截止阀整体结构认知。

- 空调制冷系统中截止阀正确操作。

空调制冷系统中截止阀维护操作。

- 空调制冷系统中截止阀泄漏的排除操作。 4. 4. 2. 4评分标准

K42空调制冷系统中截止阀安全操作	考试时间：10分钟

| 序号 1 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作过程 」 | 空调制冷系统中截 止阀整体结构认知 | 15 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项橾 作错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 空调制冷系统中截 止阀正确操作 | 15 | 现场操作规范得5分，有一项操作错误扣3 分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 空调制冷系统中截 止阀维护操作 | 35 | 现场选择和操作规范得10分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 空调制冷系统中截 止阀泄漏的排除操 作 LJ | 35 | 现场操作规范得5分，有一项操作错误扣3 分，有操作安全错误不得分。 |
| 2 | I 合计 I | 100 |  |

4. 4. 3空气调节系统中风管防火阀认知

4. 4. 3. 1考试方式 实际操作。

4. 4. 3. 2考试时间 15分钟D

4. 4. 3. 3安全操作步骤

- 穿越防火分区时应装设于何处

- 穿越机房或危险性大的房间时应装设于何处

- 穿越变形缝时应装设于何处

- 防火阀的动作温度是多少 4. 4. 3. 4评分标准

K43空气调节系统中风管防火阀认知	考试时间：15分钟

；	•,	*

4. 4. 4氨对人体的伤害认知 4. 4. 4. 1考试方式 实际操作。

4. 4. 4. 2考试时间 15分钟D

4. 4. 4. 3安全操作步骤

- 对皮肤的伤害。

- 对呼吸系统的伤害。

- 浓度变化带来的危害。

- 大量泄漏制冷剂应采用的措施。

4. 4. 4. 4评分标准

K44氨对人体的伤害认知	考试时间：15分钟

| 序号； 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 操作过程 | 对皮肤的伤害 | 25 | 正确叙述得10分，有一项错误扣3分，有安 全错误不得分。 |
|  | 对呼吸系统的伤害 | 25 | 正确叙述得10分，有一项错误扣3分，有安 全错误不得分。 |
|  | 浓度变化带来的危 害 | 25 | 正确叙述得10分，有一项错误扣3分，有安 全错误不得分。 |
|  | 大量泄漏制冷剂应 采用的措施 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得10分，有一 项错误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 2 合计 | 100 |  |

4. 4. 5热氨融霜安全操作 4. 4. 5. 1考试方式

实际操作。

4. 4. 5. 2考试时间 15分钟D

4. 4. 5. 3安全操作步骤

- 准备工作。

- 调整阀门程序正确。

- 融霜过程应注意安全事项。

- 恢复正常。

4. 4. 5. 4评分标准

K45热氨融霜安全操作	考试时间:15分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 准备工作 | 30 | 准备正确得30分，有一项错误扣10分，扣完 为止。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 操作过程 | 调整阀门程序正确 | 20 | 调整正确得20分，有一项错误扣10分，扣完 为止。 I |
|  |  | 融霜过程应注意安 全事项 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得25分，有一 项错误扣10分，扣完为止。 |
|  |  | 恢复正常 | 25 | 正确按照程序操作，操作规范得25分，有一 项错误扣10分，扣完为止。 _i_ |
| O LA | 合计 | 丁 100 |

# Text boxes

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 释压装置的作用及 安装（包括安全阀) | 25 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项错 误扣3分，有安全错误不得分。 |
| 1 | 操作过程 | 爆破膜的作用及安 装 | 25 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项橾 作错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 易5S的Si及安 I | 25 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项橾 |

| 序号 1 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作过程 | 温度计的正确选择 | 15 | 现场选择正确得5分，错误不得分。 |
|  |  | 温度计的正确安装 选择 | 15 | 现场安装操作规范得10分，有一项操作错误 扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 实际测量温度与标 准温度比较分析 | 30 | 现场比较分析正确得5分，有一项错误扣3 分，有安全错误不得分。 |
|  |  | 举例分析不正常原 因 | 40 | 现场举例分析正确得10分，有一项错误扣3 分，有安全错误不得分。 |
| 2 | 合计 | 100 I |  |

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | ! 配分 | — 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | 压力保护的调整操 作 | 25 | 现场选择和操作规范得10分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 安全装置的调整操 作 | 25 | 现场操作规范得10分，有一项操作错误扣3 分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 压力保护装置的接 线操作 | 25 | 现场安装操作规范得10分，有一项操作错误 扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 安全装置使用中的 注意事项 | 25 | 现场选择和安装操作规范得10分，有一项操 作错误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
| O LJ | 合计 | 100 |  |

| 序号 | 考试项目 | — 考试内容 | — 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程 | 穿越防火分区时应 装设于何处 | 25 | 现场选择和操作规范得15分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 穿越机房或危险性 大的房间时应装设 于何处 | 25 | 现场选择和操作规范得5分，有一项操作错误 扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 穿越变形缝时应装 设于何处 | 25 | 现场选择和操作规范得5分，有一项操作错误 扣3分，有操作安全错误不得分。 |
|  |  | 防火阀的动作温度 是多少 」 | 25 | 现场选择和操作规范得15分，有一项操作错 误扣3分，有操作安全错误不得分。 |
| 2 | I 合计 I | 100 |  |